Генератор холодного тумана серии ULV (ультра низкое потребление)

Руководство по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с содержанием данного руководства перед началом эксплуатации изделия

Изделие: Электрический распылитель

Модель: AirJet 5A

Номинальное напряжение: 220 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная мощность 100 Вт

IS09001 Международный сертификат качества

Дорогие покупатели,

Благодарим Вас за покупку нашего генератора холодного тумана серии ULV с питанием от аккумуляторной батареи. Внимательно ознакомьтесь с содержанием данного руководства перед началом эксплуатации изделия.

Необходимо строго соблюдать все представленные в данном Руководстве инструкции во избежание риска получения травм или выхода оборудования из строя. Для гарантии беспроблемной эксплуатации изделия необходимо соблюдать правила техники безопасности и все соответствующие инструкции. Это позволит гарантировать максимальную производительность и долгий срок службы изделия. Для проведения технического обслуживания вы можете воспользоваться услугами местного дистрибьютора, либо обратиться в отел контроля качества компании-производителя.

Мы постоянно стремимся улучшать качество своей продукции, внося улучшения в конструкцию наших изделий. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в содержание Руководства по эксплуатации и технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

Содержание

Моменты, требующие особого внимания	4

Технические характеристики	5

Базовые принципы работы	6

Характеристики изделия	7

Область применения	7

Поиск и устранение неисправностей	8

Послепродажное обслуживание	10

# Моменты, требующие особого внимания

- Перед началом эксплуатации необходимо убедиться, что источник питания соответствует требованиям (220 В, 50 Гц;110 В, 50 Гц), а также убедиться, что воздушный фильтр на отсутствие препятствующих прохождению воздуха материалов.

- Максимальный объем резервуара для раствора – 5 литров, не рекомендуется заливать жидкость в резервуар в большем объеме. При намокании хлопка внутри воздушного фильтра необходимо дождаться, пока он высохнет, и только потом продолжить работу.

- Для обеспечения максимального качества распыления мы установили оптимальную скорость вращения двигателя, не рекомендуется изменять параметры работы двигателя. При распылении в помещениях небольшой площади отрегулируйте контрольный клапан. Допускается использование только растворов на водной основе, убедитесь в отсутствии сгустков в растворе, которые могут привести к закупорке воздушного фильтра.

- Отключайте питание изделия в следующих случаях: Попадание изделия под дождь или попадание на него влаги, прекращение работы двигателя, посторонние звуки при работе двигателя, протечка раствора, отказ двигателя при запуске и прочие несущие потенциальный риск ситуации.

- Во время работы необходимо надевать защитную специальную одежду и маску.

- По окончании работы удалите остатки раствора из резервуара и промойте его чистой водой, продуйте распыляющие сопла во избежание их закупорки.

Своевременно отключайте питание после эксплуатации изделия и проводите чистку резервуара для раствора согласно инструкциям производителя раствора. Место для хранения изделия должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей и доступа детей.

- Запрещается эксплуатация изделия под дождем. Старайтесь не включать/отключать источник питания мокрыми руками. Запрещается хранение изделия вблизи огне- и взрывоопасных веществ или в зонах с высокой температурой. Не дергайте электрический провод с огромной силой во избежание повреждения острыми объектами. Не рекомендуется часто включать/отключать питание во избежание повреждения двигателя.

- В случае выхода изделия из строя, отключите питания и обратитесь к квалифицированному специалисту для проведения ремонта. При невозможности самостоятельного устранения проблемы обратитесь к производителю. Запрещается самостоятельно разбирать оборудование. Ремонт изделия может осуществляться только квалифицированным персоналом. Не проводите ремонт оборудования самостоятельно. Не устанавливайте самостоятельно УЗО (устройство защитного отключения) во избежание возможности повреждения электропроводки.

# Технические характеристики

| Модель | AirJet 5С | AirJet 5A | AirJet 5В |
| --- | --- | --- | --- |
| Питание | 220 В переменного тока/50 Гц | 220 В переменного тока/50 Гц | 220 В переменного тока/50 Гц |
| Емкость резервуара | 5 литров | 5 литров | 5 литров |
| Мощность | 1000 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт |
| Расход раствора | 500 – 7—мл/мин | 470 мл/мин | 470 мл/мин |
|  | (опция) | (опция) | (опция) |
| Размер капель тумана | 50-200 мкм | 10 – 150 мкм | 10 – 150 мкм |
| Эффективный диапазон (при слабом ветре) | 6 - 8 м | 3 - 8 м | 3 - 6 м |
| Вес нетто/брутто | 2,35/3,43 кг | 2,61/3,78 кг | 2,61/3,78 кг |

# Базовые принципы работы

Генератор холодного тумана серии ULV оснащен мощным универсальным двигателем с регулируемой частотой вращения. Двигатель приводит в движение лопасти вентилятора, которые генерируют мощную закрученную струю воздуха. В то же самое время двигатель увеличивает давление на раствор, который направляется в имеющее специальную конструкцию сопло, где происходит контакт с проходящей с высокой скоростью струей воздуха. В результате контакта с закрученной струей воздуха и специальной форме сопел происходит распыление раствора на мелкодисперсный туман.

Размер капель тумана варьируется в диапазоне от 10 до 150 микрометров. В результате образуется монолитный туман с высокой дисперсностью капель и отсутствием мертвых зон. Большая дистанция распыления и длительное время распыления гарантирует эффективное впитывание раствора. Даже летучие насекомые не в состоянии скрыться.

В сочетании с другими эффективными препаратами такая установка позволяет производить дезинфекцию воздуха и уничтожать паразитов.

# Характеристики изделия

- Позволяет осуществлять распыление пестицидов, дезодораторов, фунгицидов, дезинфицирующих веществ, матрицидов, вакцин для животных, нейтрализаторов запаха и т.д.

- Высокая степень проникновения, быстрая скорость распыления, регулируемая и однородная форма капель, возможность использования в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

- Выполненная из кремнегеля трубка раствора и воздуха не подвержены коррозии, головка распылителя отличается ударопрочностью, стойкостью к образованию трещин и имеет постоянную температуру.

- Шкала на резервуаре и прозрачный резервуар позволяют осуществлять точное смешивание компонентов при приготовлении раствора.

- Патентованная технология предотвращает обратное проникновении раствора в резервуар.

- Благодаря регулировке частоты вращения двигателя, регулировке подъема головки и низкому уровню шума изделие отличается высокой экономичностью.

- Для обеспечения безопасности эксплуатации используйте устройство защиты от протечек.

# Область применения

- Дезинфекция, стерилизация, контроль численности насекомых, антивирусная обработка, предотвращение распространния болезней и эпидемий для больниц, школ, гостиниц, домохозяйств, складов, заводов и т.д.

- Дезинфекция с помощью распыления химических веществ на птицефабриках, ветеринарных службах, лечебницах для животных, зонах осмотра и карантинных зонах,  таможне и т.д.

Основные компоненты изделия

Power switch – Переключатель питания

Solution tank cover – Крышка резервуара раствора

Adjusting damper – Регулировочный демпфер

Solution tank – Резервуар для раствора

Power cord – Шнур питания

Порядок эксплуатации

- При получении изделия и открытии упаковки необходимо убедиться в наличии всех компонентов оборудования и их исправности. Сохранение в надежном месте Руководство по эксплуатации и соответствующие документы.

- залейте раствор в резервуар и затяните крышку.

- Поверните переключатель в верхней части корпуса двигателя: для моделей AirJet 5A и AirJet 5R необходимо немного передвинуть регулирующий демпфер для изменения расхода раствора и дистанции распыления. Диапазон размеров капель тумана – от 10 до 150 мкм, диапазон длины распыления – от 3 до 8 метров.

- По завершении работы не забудьте удалить остатки раствора из резервуара и промыть его водой, после чего необходимо увеличить расход раствора для продувки сопел для предотвращения образования отложений внутри сопел.

- Изделие оснащено УЗО (устройство защитного отключения). Один раз в неделю необходимо проверять работоспособность автоматического отключения с помощью нажатия тестовой кнопки.

При отключении питания нажмите кнопку сброса для включения питания изделия. Если питание не было отключено, необходимо заменить УЗО. Запрещается самостоятельная установка УЗО.

# Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Оборудование не запускается | 1. Ослабление вилки в розетке, плохой контакт 2. Неисправность переключателя 3. Износ щетки генератора | Проверьте состояние вилки Проверьте работоспособность переключателя Замените щетку генератора согласно представленным ниже инструкциям: Извлеките универсальный двигатель из распылителя, проверьте двигатель не наличие неисправных и поврежденных компонентов Нажмите на втулку на внешней раме щетки с помощью плоской отвертки (см. рисунок ниже) Вытащите щетку генератора с помощью острогубцев Подготовьте новую щетку, вытащите цепь питания двигателя Запрессуйте новую щетку в двигатель вместе с элементами цепи питания. Поместите щетку на стойку на стойку и вдавите ее внутрь (см. рисунок ниже) Установите двигатель на устройство, предварительно вернув крышку двигателя на место. |
| Неисправность | Причина | Решение |
| Машина запускается, но не распыляет раствор | Забит клапан расхода или сопло форсунки | Продуйте сопла или клапан расхода струей сжатого воздуха |
|  | Отказ трубки раствора | Установите новую трубку |
| Прерывистое распыление | Отказ или блокировка трубки раствора | Установите новую трубку |
| Посторонние звуки при работе оборудования | Забит воздухозабор | Удалите материалы, мешающие прохождению воздуха |

# Послепродажное обслуживание

Производитель предоставляет гарантию продолжительностью 1 год на ремонт, замену и при необходимости возврате средств для данного изделия. При обнаружении проблем с оборудованием в течение первых 20 дней вы сможете вернуть изделии на производство для ремонта (производитель берет на себя расходы по перевозке).

Гарантийный период и специальные соображения:

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Повреждение металлических компонентов изделия, резиновых частей из-за использования жидкостей в высокой коррозийности.

- Неисправность ,вызванная самовольным внесением изменений и в конструкцию изделия.

- Несоблюдение требований, изложенных в данной инструкции.

- Любое повреждение, вызванное некорректной эксплуатацией или чрезмерной нагрузкой.

- Замена щетки генератора производится каждые 300 часов работы. Любые повреждения двигателя не подпадают под гарантию.

| Пункт | Название детали | Решение | Количество . | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус распылителя |  | 1 |  |
| 2 | Щетка генератора | AAI9012 0037/SI | 2 | Быстроизнашиваемая деталь |
| 3 | Ремень |  | 1 |  |
| 4 | Руководство по эксплуатации |  | 1 |  |
| 5 | Сертификат качества |  | 1 |  |