Инструкция по эксплуатации

Дезустановки DS-160

1. ВВЕДЕНИЕ

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

6 КОПЛЕКТАЦИЯ

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПУСК УСТАНОВКИ

8 ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

9 ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА

10 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ.

1. ВВЕДЕНИЕ

Мы сердечно благодарим Вас за выбор нашего продукта.

Колесный распылитель появился в результате анализа аналогичных устройств на отечественном и международном рынке, детального исследования и его разработки. В результате наш распылитель является ведущим на рынке.

Отличительными особенностями нашего распылителя являются простота в  конструкции, идеальная работа, надежность и простота использования, различные модели распылителей можно использовать для работы в сельском хозяйстве, лесоводстве, садоводстве, животноводстве, промышленности, борьбе с вредителями и т.д. Это отличный помощник.

Для того, чтобы полностью разобраться с особенностями распылителя, перед использованием внимательно прочтите инструкцию. Уделите особенное внимание отдельным замечаниям, а также разделам, посвященным правильному использованию и функционированию распылителя. В случае возникновения любого недопонимания, обратитесь к поставщику.

Поскольку наша компания постоянно работает над усовершенствованием своей продукции и содержания инструкций, оно может несколько отличаться от актуальной версии.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Избегайте воздействия выхлопной струи.

Внимание! Не распыляйте в направлении людей и животных.

Опасно! Во время работы распылителя не приближайтесь и не дотрагивайтесь до него.

Обратите внимание на одежду при работе с распылителем.

- Оператор распылителя должен иметь маску, защитные очки, он должен быть одет в одежду с длинными рукавами.

- При чистке, замене деталей и заправке жидкостью следует использовать резиновые перчатки и наушники.

- Во время работы запрещается принимать пищу и курить во избежание отравления. После работы тщательно вымойте руки и лицо.

3.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Особое внимание должно быть уделено частям со следующим символом:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поскольку они содержат важные инструкции относительно безопасности при использовании изделия.

Изготовитель - не несёт ответственности за любой ущерб вызванный:

• отказом выполнять рекомендации данной инструкции и инструкции для насоса используемого с устройством;

• использованием насоса, не включенного в список «КОМПЛЕКТАЦИЯ»;

• отказом выполнять текущие правила техники безопасности и инструкции по предотвращению несчастных случаев на рабочем месте при использовании установки;

• вмешательством в работу устройств безопасности и устройств, ограничивающих максимальное рабочее давление;

• неправильной установкой;

• невыполнением регламентного обслуживания;

• изменением конструкции распылителя;

• использованием неоригинальных расходных и запасных частей;

• неквалифицированным ремонтом.

4.УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на дезинфекционную установку составляет 12 месяцев со дня продажи. В случае поломки одного из компонентов оборудования дезинфекционная установка  должна быть передана поставщику для ремонта в полностью собранном и чистом виде.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ на неисправности, вызванные следующими причинами:

- если в конструкцию изделия были внесены какие- либо изменения;

- наличие механических повреждений;

- несоблюдение правил по безопасности, установке, и обслуживанию, которые содержатся в этих инструкциях, и инструкции для двигателя;

- повреждения, вызванные неправильной консервацией изделия;

- повреждения (ущерб), вызванные установкой неоригинальных запасных частей или принадлежностей, а также ремонтом, выполненным неквалифицированным персоналом;

- повреждения (ущерб), вызванные нестабильным электропитанием или использованием неподходящего топлива.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дезинфекционная установка представляет собой четырёхколёсное шасси, состоящее из стальной рамы со встроенным резервуаром емкостью 160 литров из химически стойкого полиэтилена, съёмного брандспойта, насоса с электрическим или бензиновым двигателем, катушкой со шлангом.

Двигатель: бензиновый 168F.

Мощность: 5,5 л.с.

Оборотов\мин:  800-1000 (мин)

Бак для растворов -160 литров

Производительность максимальная (л / мин):  25-29

Давление (МПа) 2,0-3,5 (МПа)

Размер: 1380Lx730Wx530H

Вес:  65 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальная мощность двигателя внутреннего сгорания может уменьшиться:

с увеличением высоты над уровнем моря примерно на 3.5 % на каждые 300 метров

с увеличением температуры примерно на 1 % для каждых 5.6°C выше 16°C).

6.КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Комплектация:

- ёмкость с рамой

- двигатель с насосом

- брандспойт

- шланг длинной 30 или 50 метров

- катушка для шланга

- инструкция по эксплуатации установки

Дезустановка DS-160 применяется для:

- защиты растений

- вакцинации

- дезинфекции, мойки помещений и оборудования

- нанесения водорастворимых красок (побелка)

- полива и повышения влажности.

Дезустановка не должна использоваться для распыления (перекачивания):

- составов с плотностью и вязкостью большей, чем плотность и вязкость воды;

- химических составов если их совместимость с материалами, из которых сделана установка, не известны;

- морской воды или воды с высоким содержанием соли; - всех видов топлива и смазки; - воспламеняющихся жидкостей или жидкого газа;

- жидкостей, предполагаемых для употребления в пищу;

- всех растворителей и сольвентов;

- всех нерастворимых в воде красок и лаков;

- жидкостей с температурой выше 40°C или ниже 5°C;

- жидкостей, содержащих гранулы или твердые частицы.

Изготовитель не несёт ответственности ни за какое повреждение (ущерб),установки вызванное неправильным использованием.

7.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПУСК УСТАНОВКИ

Проверьте и перекройте все выходные патрубки и краны.

Проверьте и зафиксируйте в закрытом положении скобу №1 (рис. 1).

Проверьте уровень масла в двигателе и помпе.

ОСОБОЕ внимание обратите на все соединения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать установку если:

- брандспойты повреждены;

- Есть очевидные протечки нефтепродуктов;

- Есть очевидные протечки жидкости.

В этих обстоятельствах, установка должна быть проверена квалифицированным специалистом.

Проверку и устранение неисправностей должен производить квалифицированный специалист.

Подготовку к работе двигателя следует производить согласно инструкции по эксплуатации двигателя. Необходимо регулярно промывать фильтр всасывающего шланга.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если установка хранилась при низких температурах, перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии льда внутри насоса, брандспойтов, шлангов и ёмкости. Пуск установки хранившейся при низкой температуре осуществлять после выдерживании её в теплом помещении не менее 2-х часов.

8.ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1) Произведите остановку двигателя.

2) Слейте остатки рабочего раствора, открыв сливной кран на дне ёмкости.

3) Промойте емкость чистой водой.

4) Заполните емкость чистой водой.

5) Проверьте положение рычага на брандспойте (закрыто).

6) Откройте кран подачи жидкости по шлангу к бранспойту.

7) Перекройте обратный клапан насоса.

6) Произведите распыление.

8) Произведите мойку внутренней поверхности емкости до полной очистки.

10) Не перегибайте шланг подачи.

11).Не перекручивайте провод электропитания.

12) Для установок оборудованных двигателями внутреннего сгорания произведите обслуживание двигателя по рекомендациям, изложенным в руководстве по двигателю.

13) Храните установку в сухом и чистом месте. Обеспечьте сохранность провода электропитания и рабочего шланга.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никогда не храните установку с рабочей жидкостью.

• Установка не морозоустойчива.

9.НАСОС И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Рис.1

1 - клапан переключения  раствора на бранспойт.

2 - регулятор выходного давления.

3 - манометр.

4 - кран подачи жидкости на бранспойт

5 - подача раствора из бака.

Подробная детализация насоса..

Рис.2

REF. DESCRIPTION REF. DESCRIPTION REF. DESCRIPTION 1 Crank case 34 Grease ring 70 Plain washer 2 Oil inlet cover 35 V-packing 71 E-ring 3 Name plate 36 V-packing seat 72 Upper metal 4 Plunger 37 Grease cup 73 Regulation spring 5 Plunger pin 38 Cylinder 74 Spring seat 7 Connecting rod 39 Set clip 77 Spindle cap 8 Bolt 40 Valve assembly 78 Spindle 9 Washer 41 Spring box 80 Steel ball 10 Plain washer 42 Valve spring 81 Overflow seat 11 Crank case cover 43 Stopper 82 Overflow valve seat 12 Washer 44 Valve seat 83 Washer 13 Oil gauge 45 Valve seal 86 V-pulley 14 Drain plug 46 Suction chamber 87 Key 15 Packing 47 Bolt 88 Plain washer 16 Screw 49 Spring washer 90 Bolt 17 Crank shaft 51 Water outlet chamber 91 Suction hose 18 Ball bearing 52 Bolt 92 Wing nut 20 Crank shaft oil seal 53 Plain washer 93 Male joint 21 Washer 55 Air chamber 94 Suction packing 22 Bolt 56 Pressure gauge 95 Stainer joint 23 Crank shaft cover 57 Cock(valve) 96 Suction strainer assembly 24 Screw 59 Pressure adjusting screw 97 Overflow hose 26 Plunger oil seal 60 Fly nut 98 Wing nut 27 Check ring 61 Spring box 99 Male joint 28 Dust cover 62 Screw 100 Overflow packing 29 Plain wesher 65 Level 101 Crank case base 30 Spring washer 66 Pressure adjuster 102 Spring washer 31 Bolt 67 Bolt 103 Bolt 32 Press cover 68 Plain washer 104 Spanner 33 Adjusing ring 69 Pin

Всегда проверяйте уровень масла в насосе. Рекомендовано использовать масло  SAE10W-30

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Масло в плунжерном насосе необходимо  заменить через  10 -15 часов после ввода машины в эксплуатацию  и в последующем менять каждые 50 - 70 часов работы.

Насос имеет окно для определения уровня масла. Необходимо заливать масло, пока мерное окно полностью не закроется. Минимальный уровень масла, допускаемый для работы насоса - 2/3 от общей площади мерного окна.

Для бесперебойной работы  и продления срока эксплуатации опрыскивателя необходимо после каждого использования промывать и продувать всю систему. Обязательно сливайте рабочий раствор из помпы и промывайте ее. В противном случае это может привести к поломке.

Разрыв диафрагмы.

Разрыв одной или более диафрагм может привести к механическим повреждениям различных частей насоса.

Признаки повреждения диафрагм:

- изменение цвета масла с появлением белой эмульсии

- внезапное появление масла в емкости воздушного аккумулятора

- протечка масла на грунт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• при обнаружении выше перечисленных признаков немедленно прекратите использование установки и немедленно вызовите механиков для ремонта установки.

При невозможности немедленного ремонта рекомендуем слить водно-маслянную смесь из картера насоса и заполнить его чистым маслом или соляркой для предотвращения коррозии.

Наиболее распространенные причины выхода из строя мембран:

- повышенное гидравлическое сопротивление на всасывании – очень грязный всасывающий фильтр, высокая плотность перекачиваемого раствора.

- химический износ диафрагм в результате использования высоко агрессивных химикатов.

| Интервал обслуживания | Операции |
| --- | --- |
| При каждом использовании | Проверьте уровень и состояние масла. Проверьте всасывающий фильтр и распылители. Не используйте жесткие предметы для очистки. Проверьте кабель электропитания, шланги высокого давления и брандспойт, все соединения, и положение всех кранов на распределителе. При обнаружении любых повреждениях обратитесь к механикам для устранения. |
| Каждые 50 часов работы | Произведите смазку всех движущихся частей. Проверьте надежность крепления моноблока (насос + двигатель) к раме. При ненадежном креплении моноблока и протечке любых жидкостей – обратитесь к механикам. |