# ГЕНЕРАТОР ГОРЯЧЕГО ТУМАНА AE35/AR35E

# Общая информация									1

# Гарантийное свидетельство							2

# 1. Режим работы									3

# 2. Техническая спецификация							5

# 3. Стандартная комплектация							5

# 4. Дополнительные принадлежности						5

# 5. Инструкции по технике безопасности					6

# 6. Для подготовки распылителя к работе					7

# 7. Выберите мощность выходящего потока смеси и подходящую

# трубку подачи воздуха								10

# 8. Смесь											11

# 9. Запуск распылителя								12

# 10. Внезапная остановка распылителя						13

# 11. Остановка распылителя							13

# 12. Правильная настройка распылителя					15

# 13. Уход и хранение									16

# 14. Решение проблем									18

# 15. Устройство экстренного отключения					21

# 16. Распыление с устройством экстренной остановки			22

# 17. Остановка распылителя с устройством экстренного

# отключения 										23

# 18. При некорректной работе устройства экстренного

# отключения 										23

# Список запасных частей тепловых распылителей AЕ35/AR35		25

# Схема теплового распылителя AЕ35/AR35					29

# Схема устройства экстренного отключения

# (только для AR9E/AR35E)								29

# Список запасных частей устройства экстренного отключения	30

# Общая информация

Спасибо за приобретение оборудования AIRFOG. Мы желаем вам успешного использования и выражаем уверенность в том, что вы будете полностью удовлетворены работой этого устройства.

В настоящей инструкции содержится вся информация, необходимая для работы с распылителем. Данные представлены в виде схем деталей в разобранном виде, информации о работе, запуске, уходе, чистке, выявлении неисправностей и т.д. Также приведены инструкции по технике безопасности, необходимой на протяжении срока службы оборудования.

Все тепловые распылители с пульсирующим реактивным двигателем Airfog соответствуют директиве Совета ЕС 2004/108/EC Электромагнитная совместимость, модели AR9E и AR35E произведены в соответствии со спецификацией "EQUIPMENT FOR VECTOR CONTROL SPECIFICTION GUIDELINES" WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2006.5 Мировой организации здравоохранения.

Все данные и информация, представленные в данной инструкции, соответствуют лучшему уровню наших знаний на данный момент. Это руководство может изменяться без уведомления для того, чтобы отвечать технологическим изменениям и прогрессу.

Обращайтесь к нам для получения актуальной информации.

Используемые символы:

Знак CE означает, что оборудование соответствует директивам ЕС.

Общие предупреждения, риск опасности или возможности повреждения оборудования. Обратите особое внимание на информацию, отмеченную этим символом.

Все остальные важные замечания.

# Гарантийное свидетельство

AIROFOG MACHINERY CO., LTD. (далее AIROFOG) гарантирует, что все тепловые распылители с пульсирующим реактивным двигателем Airfog не покажут дефектов в используемых материалах или процессе сборки в течение одного (1) года, кроме деталей, подверженных естественному износу.

В течение этого времени AIROFOG обязуется заменить/починить детали с недостатками в процессе сборки или используемых материалах (на основании решения нашего технического отдела) бесплатно.

Оплата пересылки деталей производится покупателем.

Данное обязательство не распространяется на повреждения, вызванные неправильной транспортировкой, отпуском, некорректным использованием, применением не рекомендованных деталей и т.д.

AIROFOG ни при каких условиях не несет ответственность за повреждения оборудования, вызванные неправильной эксплуатацией. AIROFOG ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за нанесенный здоровью людей вред или порчу имущества.

# 1. Режим работы

Тепловые распылители с пульсирующим реактивным двигателем Airfog работают по принципу односторонней открытой реактивной трубки подачи воздуха (резонатора) с клапаном со стороны входящего потока (карбюратора) и открытым выходом (выход аэрозоли). Эта система с пульсирующим реактивным двигателем (без каких-либо движущихся частей), состоящая из карбюратора, частотопреобразовательной лампы, камеры сгорания и резонатора, представляет собой акустическую колебательную систему с оптимальной частотой.

На конце резонатора раствор подается в струю воздуха большой скорости и рассеивается на мельчайшие аэрозольные капли, которые и составляют слегка взвешенную туманную смесь.

Температура в точке, где раствор попадает в поток, составляет 40-60˚С, при этом раствор подвергается тепловому воздействию в течение не более чем 4-5 мс. Таким образом, можно использовать вещества, восприимчивые к высоким температурам.

| 1. Трубка подачи воздуха (108) | 10. Кнопка отключения подачи топлива (52) |
| --- | --- |
| 2. Раструб трубки подачи раствора (114) | 11. Карбюратор (23) |
| 3. Дозаторная форсунка (117) | 12. Клапан входящего потока воздуха (30) |
| 4. Трубка подачи раствора (116) | 13. Кнопка стартера (78) |
| 5. Кран подачи раствора (120) | 14. Поршневой насос (89) |
| 6. Крышка батарейного отсека (71) | 15. Рубашка системы охлаждения (100) |
| 7. Бак раствора (1) | 16. Резонатор (97) |
| 8. Закручивающая лопатка (26) | 17. Устройство экстренной остановки |
| 9. Топливный бак (10) | 18. Соединительный боуденовский трос |

# 2. Техническая спецификация

Спецификация также верна для моделей AR9E и AR35E.

|  | AR9 | AR35 |
| --- | --- | --- |
| Примерная мощность камеры сгорания | 11 кВт/15 пс | 18.7 кВт/25.4 пс |
| Топливный бак Емкость Примерное давление Прим. потребление топлива Топливо | 1.2 л 0.08 бар 1.2 л/ч Стандартный бензин без добавок | 1.2 л 0.08 бар 2 л/ч Стандартный бензин без добавок |
| Бак смеси Общая емкость Прим. емкость жидкости Прим. давление | 6 л 5.7 л 0.3 бар | 6 л 5.7 л 0.3 бар |
| Зажигание Электронная кат. зажигания, питаемая от батарей “AA”,”D” Свеча зажигания | 4x1.5 В не требуется | 4x1.5 В не требуется |
| Примерный вес (пустой) С устройством экстренного отключения | 7.0 кг 7.4 кг | 7.6 кг 8.0 кг |
| Размеры Ширина x высота Длина с трубкой для масляной смеси Длина с трубкой для водной смеси | 27x34 см 113.5 см 109 см | 27x34 см 137.5 см 133 см |

# 3. Стандартная комплектация

|  | AR9 | AR35 |
| --- | --- | --- |
| Набор насадок для дозирования жидкости | 0.8 1.0 x | 0.8 1.0 1.2 |
| Всасывающий шланг смеси | √ | √ |
| Воронка для топлива с фильтром | √ | √ |
| Воронка для смеси с фильтром | √ | √ |
| Набор инструментов для починки | √ | √ |
| Набор инструментов для чистки | √ | √ |
| Сумка для инструментов | √ | √ |
| Ремень для переноски | √ | √ |
| Защита ушей | √ | √ |
| Набор для технического обслуживания | √ | √ |
| Инструкция | √ | √ |

# 4. Дополнительные принадлежности

- Батареи, 1.5 В, алкалиновые, LR20, размер “D”

- Батареи, 1.5 В, алкалиновые, LR6, размер “D”

- Насадки для дозировки смеси: 0.6, 0.7, 1.4, 1.6

- Специальная трубка для смеси на водяной основе (109)

- Устройство экстренного отключения

- Глушитель

# 5. Инструкции по технике безопасности

- Внимательно изучите данное руководство перед тем, как работать с распылителем во избежание возможных проблем.

- Сохраните эту инструкцию. При передаче распылителя другому лицу, передайте также руководство.

- Используйте распылитель только в целях, для которых он был разработан.

- Работать с распылителем могут только обученные и уполномоченные люди.

- Перед использованием оператор должен убедиться в принятии всех мер безопасности.

- Люди со стимулятором сердца должны проконсультироваться с врачом перед использованием или обслуживанием распылителя. Это вызвано наличием электронной катушки зажигания в системе стартера.

- Перед использованием необходимо убедиться, что распылитель полностью и правильно собран, нет никаких утечек, повреждений, все печати на месте. Не используйте устройство, если оно работает некорректно.

- При работе используйте защитное оборудование, подходящую респираторную защиту, перчатки и средства защиты органов слуха.

- Во время работы никогда не оставляйте распылитель без присмотра.

- При переноске распылителя на ремне, он должен висеть на плече с той же стороны, что и прибор. Не перекидывайте ремень через голову.

- Во время работы перед трубкой подачи воздуха не должны находиться люди, животные или горючие материалы.

- При переноске следите за тем, чтобы сопло трубки было направлено назад. Держите распылитель горизонтально или наклоните его немного вниз. Передвигайтесь только вперед.

- Вне помещений распыляйте только в направлении ветра. При работе в помещении старайтесь сделать так, чтобы необработанные места были ближе к выходу, чем обработанные. Избегайте плохой видимости, которая может помешать быстрому выходу из помещения.

- Для безопасной работы с химикатами следуйте руководствам их поставщиков. Никогда не используйте пестициды, дезинфицирующие средства и контрагенты в количествах больших, чем указано в спецификации производителя.

- При работе в помещении никогда не превышайте допустимого количества вещества.

- При заправке топливом убедитесь, что распылитель остыл. Избегайте пролива топлива. Не прикасайтесь к горячим частям. После работы дайте распылителю остыть перед дальнейшим использованием.

- Не транспортируйте еще горячий распылитель в закрытых транспортных средствах.

- Не распыляйте горючие жидкости в трубы или туннели без вентиляции во избежание опасности взрыва.

- Всегда имейте готовый к работе огнетушитель при использовании горючих смесей.

- Во время работы с топливом запрещается курить. Избегайте открытого пламени.

- Не распыляйте там, где есть опасность взрыва пыли (например, зерновая мельница).

- Не трясите и не переворачивайте распылитель, когда в нем есть жидкость или топливо.

- Не транспортируйте распылитель, если в баках есть топливо или смесь.

- Не распыляйте прямо в стены или другие твердые объекты. Держите минимальную дистанцию 3 м.

- При стационарной работе убедитесь, что распылитель надежно установлен на горизонтальной поверхности.

- Всегда подсоединяйте средства безопасности после окончания ремонтных работ. Не модифицируйте устройство.

# 6. Для подготовки распылителя к работе

Распылитель поставляется в картонной упаковке. Проверьте ее на повреждения перед распаковыванием.

Трубка подачи воздуха не подсоединена к распылителю исключительно для упрощения транспортировки.

Во избежание перегрева запускайте распылитель только когда трубка подачи воздуха (108/109) присоединена (рис. 2 и 3) к резонатору.

Для ее установки произведите следующие действия.

| 1. Выдвиньте трубку подачи воздуха (108) из рубашки системы охлаждения (100), выберите подходящее соединение (для водяной или масляной смеси) и вставьте трубку обратно в рубашку системы охлаждения. При этом ось трубки должна совпадать с осью резонатора (101), рис. 2. |  |
| --- | --- |
| 2. После вкручивания раструба шланга подачи раствора (114) вручную, подсоедините дозаторную форсунку (117) к трубке подачи раствора (116) вместе с медной прокладкой (118), установленной на раструбе шланга подачи раствора (114). При помощи двух гаечных ключей затяните гайку на раструбе (рис. 3). |  |
| 3. Установите батареи как показано на диаграмме. Положительный полюс находится со стороны топливного бака (10), негативный полюс – на крышке батарейного отсека (71), рис. 4. Для наилучшей работы используйте алкалиновые батареи. |  |
| 4. Проверьте катушку зажигания нажатием на кнопку стартера (78). Вы должны услышать жужжащий звук, рис. 5. |  |
| 5. Заправьте топливный бак стандартным бензином, без добавок. Использование наилучшего бензина с высоким октановым числом не приведет к улучшению работы. Всегда используйте воронку с фильтром (144), рис. 6. Никогда не заправляйте горячий распылитель. |  |
| 6. После заправки крепко закрутите крышку бака (7) вручную. Нажмите кнопку остановки (52) топливного контроля полностью до состояния остановки, рис. 7. |  |
| 7. Наполните бак для смеси (1). Всегда используйте воронку с фильтром (143), рис. 8. Заливайте ровно столько смеси, сколько нужно для данной конкретной работы. Никогда не заливайте топливо в бак для смеси (1). |  |
| 8. Установите крышку (2) на место и закрутите ее. Убедитесь, что кран раствора (120) закрыт, рычаг направлен вверх (рис .9). |  |
| 9. Затяните клапан входящего потока воздуха (30) и закручивающую лопатку (26), рис. 10. |  |

# 7. Выберите мощность выходящего потока смеси и подходящую трубку подачи воздуха

Пропускная способность имеющихся дозаторных насадок (измерено для воды):

| Диметр дозаторной насадки | Прим. пропускная способность, л/ч |
| --- | --- |
| 0.6 | 5 |
| 0.7 | 8 |
| 0.8 | 12 |
| 1.0 | 18 |
| 1.2 | 23 |
| 1.4 | 36 |
| 1.6 | 42 |

Мощность потока зависит от физических и химических свойств смеси. Мы советуем вам провести собственные измерения в наиболее частых для вас условиях работы.

Для работы со смесью на водной основе используйте насадки с диаметром до 1.0 мм. Для наилучшей работы вы рекомендуем использовать специальную трубку подачи воздуха (109) и раструб трубки подачи смеси (114/1), разработанные для смесей на водной основе.

Для работы со смесью на масляной основе используйте насадки с диаметром от 0.8 мм. Используйте только стандартную трубку подачи воздуха (108).

Меньшие насадки уменьшают диапазон размера капель. Насадки с большим диаметром могут привести к неудовлетворительному диапазону.

Никогда не используйте распылитель со специальной трубкой подачи воздуха, рассчитанной на водную смесь, если вы залили смесь на масляной основе с негорючими компонентами.

# 8. Смесь

Любые препараты, выпускаемые химической промышленностью и биологические продукты могут быть использованы в качестве смеси для распылителя, если они растворяются в воде или масле.

Вещества, которые могут использоваться как основа, следующие.

Для продуктов, растворимых в воде:

- Чистая вода.

- Специальные основы, такие как глицерин, гликоль.

- Белое масло с подходящими эмульгаторами.

- Смесь воды со специальной основой или белым маслом.

Для продуктов, растворимых в масле:

- Дизельное топливо, печное топливо или керосин.

- Белое масло и растительное масло с вязкостью, близкой к вязкости дизельного топлива.

- Специальные основы.

При распылении внутри помещений необходимо принимать меры противопожарной безопасности. Все открытые источники света должны быть погашены, электричество отключено. При использовании пестицидных смесей на масляной основе рекомендуется распылять не более 1 литра на 400 м3 во избежание риска возникновения пожара. Единичная искра может привести к взрыву, если концентрация смеси, содержащей керосин, более 1 литра на 300 м3.

Учитывайте законы при выборе активных смесей или оснований.

Мы не несем ответственность за повреждения и травмы, вызванные неподходящими смесями или неправильной дозировкой.

# 9. Запуск распылителя

| 1. Вытащите кнопку остановки (52), рис. 11. |  |
| --- | --- |
| 2. Нажмите кнопку стартера (78) и регулярно и равномерно нажимайте кнопку поршневого насоса (91). После того, как вы услышите первый взрыв, нажмите на кнопку насоса еще 1-2 раза, рис. 12. |  |
| 3. После запуска дайте распылителю нагреться в течение 1 минуты. Откройте кран подачи смеси (120) для распыления. Для того, чтобы прекратить распыление, закройте кран подачи смеси (120). Рис. 13. |  |

Чем меньше топлива находится в баке, тем больше нужно будет произвести нажатий на насос для подкачки топлива. Поэтому по возможности запускайте распылитель с полным баком.

Убедитесь, что топлива достаточно для предполагаемого времени работы.

Если ваш распылитель оснащен устройством экстренного отключения (AR9E/AR35E), обязательно проверьте работу этого устройства в соответствии с параграфом 15.

# 10. Внезапная остановка распылителя

Примите следующие экстренные меры, если распылитель остановился в результате закончившегося топлива или поломки.

| Немедленно закройте кран подачи смеси (120). Это необходимо сделать, чтобы избежать попадания смеси в горячий резонатор без распыления в результате избыточного давления в баке. В этом случае горючие элементы смеси могут загореться, что приведет к возгоранию в карбюраторе и/или трубке подачи воздуха (рис. 14). |  |
| --- | --- |
| Держите распылитель так, чтобы трубка выходящего потока воздуха была направлена вниз. Это нужно сделать для того, чтобы из нее вытекли остатки химических веществ. Небольшие количества горючего вещества могут загореться и потому должны быть немедленно удалены (рис. 15). |  |

Ни в коем случае нельзя оставлять распылитель без присмотра во время работы.

# 11. Остановка распылителя

| 1. Закройте кран подачи смеси (120) на четверть для того, чтобы очистить или проветрить шланг подачи смеси (116), рис. 16. |  |
| --- | --- |
| 2. Дождитесь, пока не будет видно дымки, затем полностью закройте кран (120) (рычаг в положении «вверх»), рис. 17. |  |
| 3. Нажмите кнопку остановки (52) и дождитесь, пока не будет слышно никаких взрывов (рис. 18). |  |
| 4. Спустите давление в баке для смеси, открыв его крышку (2) на 1 или 2 оборота, затем снова закрутите крышку (рис. 19). |  |

Всегда спускайте давление после остановки распылителя. Бак все еще находится под давлением, и смесь может вылиться, если вы случайно откроете кран.

# 12. Правильная настройка распылителя

Из-за большой неоднородности условий внешней среды, таких как климатические условия и уровень моря, распылитель необходимо настроить несмотря на то, что каждый прибор проверяется перед отправкой. Наполните топливный бак как минимум на 2/3 и выполните следующие действия.

| Поверните регулирующую иглу (17) примерно на половину против часовой стрелки и запустите распылитель (рис. 20). Дайте распылителю прогреться в течение как минимум одной минуты. Проверьте пламя на конце резонатора (101), заглянув в него с безопасного расстояния (около 2 метров). Используйте защитные очки. |  |
| --- | --- |
| Для тонкой настройки осторожно крутите регулирующую иглу (17) по часовой стрелке или против до того момента, когда пламя не будет видно (рис. 21). |  |

Если настройка произведена верно, распылитель работает равномерно и на конце резонатора нет пламени.

Не доводите до перенастройки распылителя, когда появляется высокочастотный звук, пламя на конце трубки подачи воздуха. Это приводит к снижению мощности, перегреву и  приводит к опасности возгорания.

«Переполнение»

При чрезмерной подкачке может возникнуть переполнение карбюратора. В этом случае пары топлива будут выходить из трубки подачи воздуха (108/109). Если это произошло, нажмите кнопку остановки подачи топлива (52), нажмите кнопку стартера (78) и нажимайте на поршневой насос (91) до тех пор, пока не прекратятся взрывы. После этого запустите распылитель в штатном режиме.

# 13. Уход и хранение

Для того, чтобы распылитель всегда был готов к работе, перед хранением мы рекомендуем сделать следующее.

| 1. Вытряхните остатки смеси из пустого бака и промойте его. Налейте около четверти литра воды в бак, потрясите его и включите распылитель, чтобы очистить все трубки. 2. Очистите распылитель от грязи. 3. Снимите диафрагму (33) клапана входящего потока жидкости (30). Проверьте, нет ли повреждений и почистите его. Почистите корпус клапана (34), прокладку (32) и глушитель (60) при помощи мягкой ткани, смоченной в бензине (рис. 22). |  |
| --- | --- |
| 4. Удалите остатки смеси из резонатора (101), раструба трубки подачи смеси (114), дозаторной насадки (117) и, по возможности, из трубки подачи воздуха (108/109) при помощи скребка и проволочного ерша (рис. 23). |  |

Важно удалить всю гарь с конца резонатора.

| 5. Очистите смешивающую трубку резонатора (101) от остатков продуктов горения при помощи скребка (рис. 24). |  |
| --- | --- |
| 6. Очистите смесительную камеру карбюратора (24) при помощи ершика (142). Будьте осторожны, не повредите топливную форсунку (рис. 25). |  |
| 7. Очистите закручивающую лопатку при помощи ершика (рис. 26). |  |
| 8. Опустошите топливный бак (10) когда распылитель остынет. Не закручивайте туго крышку бака (7), рис. 27. |  |

Если распылитель оставляется на длительное хранение, удалите батареи.

Храните распылитель в местах, недоступных для детей и других людей, которые могут не осознавать возможную опасность.

# 14. Решение проблем

- Ремонт может производиться только квалифицированным персоналом.

- Перед ремонтом остановите распылитель и дайте ему остыть. Удалите ключ свечи зажигания из закручивающей лопатки.

- Во время ремонта и тестирования не прикасайтесь к оголенным частям под напряжением.

- После ремонта соберите все предохранительные устройства и проверьте правильную сборку всех частей.

- После каждого ремонта производите тестовый запуск с обычной водой.

- Желательно регулярно проводить проверку вашего распылителя силами квалифицированных техников (например, представителями производителя).

Обращайтесь к нам или нашим местным представителям для получения технической поддержки.

Если распылитель не заводится или работает неравномерно

Проверьте в первую очередь:

- Все три крышки топливного бака и бака для смеси плотно закручены? Проверьте также прокладки крышек.

- Есть ли в баке топливо?

- Проверьте батареи.

- Слышите ли вы жужжание катушки зажигания при нажатии кнопки стартера?

- Уменьшите давление в устройстве экстренного отключения (AR9E/AR35E).

| Возможные причины | Проверьте |
| --- | --- |
| Нет зажигания Нет подачи топлива В топливе есть вода Форсунка загрязнена или забита Диафрагма клапана входящего потока воздуха повреждена или загрязнена Загрязнен карбюратор Загрязнен резонатор Неправильная настройка распылителя | Батареи разрядились или имеют плохой контакт, стартер или катушка зажигания неисправны, закручивающая лопатка загрязнилась или намокла, смешивающая трубка резонатора забилась. Недостаточно топлива. Помехи с подачей топлива. В этом случае открутите регулирующую иглу (17) и задействуйте поршневой насос (91), топливо должно появиться. Проверьте, хорошо ли закрыт бак. Опорожните и промойте топливный бак, залейте новое топливо. Прочистите только с бензином и сжатым воздухом. Замените или почистите при необходимости. Прочистите смесительную камеру при помощи ершика и бензина, продуйте сжатым воздухом. Удалите остатки продуктов сгорания из резонатора (101) и смесительной трубки при помощи скребка и ершика. См. параграф 12. Правильная настройка распылителя |

Если распылитель заводится, но не распыляет или делает это неравномерно

Проверьте в первую очередь

- Достаточно ли смеси в баке?

- Правильно ли установлен напорный шланг?

- Нет ли утечки или перегибов в трубках подачи смеси?

| Возможные причины | Проверьте |
| --- | --- |
| Нет давления в баке для смеси или оно недостаточно Кран подачи смеси (120) неисправен или забит Дозаторная насадка (117) забита Раструб трубки подачи смеси (114) забит | Утечка в баке. Проверьте, нет ли повреждений или грязи на клапане. При замене диафрагмы (40) всегда устанавливайте ее вместе с уплотнительным кольцом (41) и прокладкой (42). Соединения (43) могут быть неплотными или поврежденными. При необходимости, заменяйте клапан вместе с прокладкой (44). Напорный шланг (133, 134/1, 134/2) поврежден. Загрязнение в двуполом винте (132), прочистите его при помощи проволоки. Утечка в крышке бака (2). Проверьте уплотнение (4) и при необходимости замените его. Прокладки (125, 126) повреждены, замените их. Прочистите все части крана перед сборкой и проверьте на утечки. Прочистите тонкой проволокой. Прочистите тонкой проволокой. |

# 15. Устройство экстренного отключения

AR9E/AR35E оборудованы устройством экстренного отключения (EC). Каждый распылитель проверяется на заводе сборки, поэтому нет необходимости в его настройке. Однако, она необходима после ремонта или блокировки.

| Тонкая настройка боуденовского троса (ЕС23) может быть эффективна только при разогретом распылителе. Отрегулируйте натяжение троса (ЕС23) при помощи ниппеля с резьбой (ЕС25). После настройки затяните гайку (ЕС24), рис. 28. |  |
| --- | --- |

Всегда проверяйте работу устройства экстренного отключения перед запуском распылителя. Он может работать только при  правильно функционирующем устройстве экстренного отключения.

Проверка функциональности

| 1. Запустите распылитель как обычно и дайте ему прогреться в течение как минимум одной минуты. Нажмите на пусковой рычаг (УС13) в течение примерно 10 с и остановите распылитель. Рычаг должен вернуться в исходное положение автоматически (рис. 29). |  |
| --- | --- |
| 2. Запустите распылитель и нажмите на пусковой рычаг. Откройте кран подачи жидкости (120). Вы должны увидеть выходящий поток (рис. 30). |  |
| 3. Остановите распылитель, рычаг автоматически вернется в начальное положение, распыление прекратится (рис. 31). |  |
| 4. Проверьте, нет ли утечки смеси в месте креплении трубки подачи смеси (ЕС27), клапане (ЕС33) и раструбе трубки подачи смеси (114), рис. 32, |  |

После каждой проверки функционирования немедленно закрывайте кран подачи смеси и ослабляйте давление в баке, слегка открутив крышку.

# 16. Распыление с устройством экстренной остановки

| Нажмите на пусковой рычаг (ЕС13) и закрепите его положение при помощи пистона. Для начала распыления откройте кран подачи смеси (120). Для того, чтобы прекратить распыление с устройством экстренного отключения, закройте кран (рис. 33). |  |
| --- | --- |

# 17. Остановка распылителя с устройством экстренного отключения

1. Для штатной остановки распылителя см. параграф 11. Остановка распылителя.

2. Распылитель может внезапно остановится из-за недостатка топлива или поломки.

| При нештатной остановке распылителя срабатывает устройство экстренной остановки и подача смеси автоматически прекращается. Закройте кран подачи смеси (120) до конца и ослабьте давление в баке, слегка открутив крышку (2). Это необходимо сделать сразу, так как бак все еще под давлением и случайное открытие крана может привести к утечке смеси (рис. 34) |  |
| --- | --- |

# 18. При некорректной работе устройства экстренного отключения

Проверьте в первую очередь

- Распылитель работает слишком слабо.

- Уменьшите давление в устройстве экстренного отключения.

| Возможные причины | Проверьте |
| --- | --- |
| Распылитель останавливается, но рычаг запуска не освобождается автоматически Распылитель работает, рычаг не поворачивается Распылитель работает, рычаг имеет ход, но распыление не останавливается Распылитель работает, рычаг имеет ход, но распыления нет Смесь вытекает в месте крепления винта (ЕС27), клапана (УС33) или раструба трубки подачи смеси (114) при остановке распылителя, хотя рычаг и кран работают исправно. | Неверная установка ниппеля с резьбой (ЕС25) в боуденовском тросе (ЕС23). Пистон (ЕС8) не вернулся в начальное положение. Струна (ЕС9) ослабла или порвалась. Диафрагма (ЕС6) датчика давления повреждена или загрязнена. Неверная установка ниппеля с резьбой (ЕС25) в боуденовском тросе (ЕС23). Пистон (ЕС8) не нажат. Струна (ЕС9) слишком сильно натянута. Диафрагма (ЕС6) датчика давления повреждена или загрязнена. Утечка давления в устройстве экстренной остановки. Забилась напорная труба (ЕС20). Неверная установка ниппеля с резьбой (ЕС25) в боуденовском тросе (ЕС23). Пистон (ЕС8) не вернулся в начальное положение. Струна (ЕС9) ослабла или порвалась. Повреждено уплотнительное кольцо (ЕС32). Загрязнен клапан (ЕС33). Неверная установка ниппеля с резьбой (ЕС25) в боуденовском тросе (ЕС23). Пистон (ЕС8) не вернулся в начальное положение. Струна (ЕС9) ослабла или порвалась. Загрязнен клапан (ЕС33), раструб трубки подачи смеси (114) или насадка (117). Кран подачи смеси (120) закрыт. Повреждение уплотнительного кольца (ЕС31 или ЕС32). Струна (ЕС9) ослабла или порвалась. |

# Список запасных частей тепловых распылителей AR9/AR35

При заказе запасных частей обязательно указывайте номера позиции и детали, описание и необходимое количество.

Замечание: детали без значка # обычно подходят ко всем распылителям. Детали, отмеченные значком # могут использоваться только с указанными приборами.

| Позиция | № детали | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 935-001-000 | Бак смеси |
| 2 | 935-002-000 | Крышка бака, состоит из частей 3-4 |
| 3 | 935-003-000 | Корпус |
| 3/1 | 935-003-010 | Индикатор положения рычага |
| 4 | 935-004-000 | Уплотнительное кольцо |
| 5 | 935-005-000 | Укрепление бровки |
| 7 | 935-007-000 | Колпачок, состоит из частей 8-9 |
| 8 | 935-008-000 | Колпачок |
| 9 | 935-009-000 | Прокладка |
| 10 | 935-010-000 | Топливный бак |
| 12 | 935-012-000 | Крышка карбюратора |
| 13 | 935-013-000 | Прокладка |
| 15 | 935-015-000 | Уплотнительное кольцо |
| 16 | 935-016-000 | Регулирующая игла, состоит из частей 17-18 |
| 17 | 935-017-000 | Регулирующая игла |
| 18 | 935-018-000 | Уплотнительное кольцо |
| 19 # | 935-019-000 | Форсунка AR35, состоит из частей 20-22 |
| 19 # | 909-019-000 | Форсунка AR9, состоит из частей 20-22 |
| 20 # | 935-020-000 | Форсунка AR35 |
| 20 # | 909-020-000 | Форсунка AR9 |
| 21 | 935-021-000 | Уплотнительное кольцо |
| 22 | 935-022-000 | Уплотнительное кольцо |
| 23 # | 935-023-000 | Карбюратор (состоит из частей 24, 25x2) AR35 |
| 23 # | 909-023-000 | Карбюратор (состоит из частей 24, 25x2) AR9 |
| 23/1 # | 935-023-010 | Карбюратор AR35 (состоит из частей 12,13,15,16,19,23,26, 27/1,30,35,36x4,40,41,42,43,44,49) |
| 23/1 # | 909-023-010 | Карбюратор AR9 (состоит из частей 12,13,15,16,19,23,26, 27/1,30,35,36x4,40,41,42,43,44,49) |
| 24 # | 935-024-000 | Крепление карбюратора AR35 |
| 24 # | 909-024-000 | Крепление карбюратора AR9 |
| 25 | 935-025-000 | Установочный винт, M6x20 |
| 26 # | 935-026-000 | Закручивающая лопаткаAR35 |
| 26 # | 909-026-000 | Закручивающая лопаткаAR9 |
| 27 # | 935-027-000 | Уплотнительное кольцо AR35 |
| 27 # | 909-027-000 | Уплотнительное кольцо AR9 |
| 27/1 | 935-027-010 | Уплотнительное кольцо |
| 29 | 935-029-000 | Уплотнительное кольцо |
| 30 # | 935-030-000 | Клапан входящего потока AR35, состоит из частей 32-34, 34/1, 60, 63, 63/1 |
| 30 # | 909-030-000 | Клапан входящего потока AR9, состоит из частей 32-34, 34/1, 60, 63, 63/1 |
| 32 # | 935-032-000 | ПрокладкаAR35 |
| 32 # | 909-032-000 | ПрокладкаAR9 |
| 33 | 935-033-000 | Диафрагма |
| 34 # | 935-034-000 | Корпус клапана AR35 |
| 34 # | 909-034-000 | Корпус клапана AR9 |
| 34/1 | 935-034-010 | Уплотнительное кольцо |
| 35 | 935-035-000 | Гайка колпачка, M5 |
| 36 | 935-036-000 | Шестигранный винт, M4 x 12 |
| 37 | 935-037-000 | Прокладка |
| 38 | 935-038-000 | Клапан, состоит из частей 39,40,41 |
| 38/1 | 935-038-010 | Клапан, состоит из частей 35,38,42,43,44 |
| 39 | 935-039-000 | клапан |
| 40 | 935-040-000 | Диафрагма |
| 41 | 935-041-000 | Уплотнительное кольцо |
| 42 | 935-042-000 | Прокладка |
| 43 | 935-043-000 | Соединительное звено |
| 44 | 935-044-000 | Прокладка |
| 46 | 935-046-000 | Трубка |
| 47 | 935-047-000 | Резьбовая муфта |
| 49 | 935-049-000 | Кнопка остановки подачи топлива, состоит из частей 18, 29, 50-52 |
| 50 | 935-050-000 | Плунжер, H59 |
| 51 | 935-051-000 | Втулка, H59 |
| 52 | 935-052-000 | Кнопка, H59 |
| 54 | 935-054-000 | Приемная линия топлива, состоит из частей 56-59 |
| 56 | 935-056-000 | Резьбовое соединение |
| 56/1 | 935-056-010 | Прокладка |
| 58 | 935-058-000 | Шланг с фильтром |
| 58/1 | 935-058-010 | Шланг |
| 58/2 | 935-058-020 | Фильтр |
| 59 | 935-059-000 | Войлочная трубка |
| 60 | 935-060-000 | Глушитель |
| 62 | 935-062-000 | Листовая гайка, M5 |
| 63 | 935-063-000 | Винт с потайной головкой, M 5 x 20 |
| 63/1 | 935-063-010 | Адаптер, M5 x 28 |
| 65 | 935-065-000 | Шестигранный винт, M5 x 10 |
| 66 | 935-066-000 | Пружинная шайба с зубьями под винты |
| 70 | 935-070-000 | Контактная пластина с кабелем, состоит из частей 71-74 |
| 71 | 935-071-000 | Крышка батарейного отсека |
| 71/1 | 935-071-010 | Метка (батарей) |
| 72 | 935-072-000 | Кабель |
| 73 | 935-073-000 | Гайка, M5 |
| 74 | 935-074-000 | Шестигранный винт, M5x12 |
| 76 | 935-076-000 | Шестигранный винт, M4x30 |
| 77 | 935-077-000 | Гайка колпачка, M4 |
| 78 | 935-078-000 | Кнопка стартера |
| 79 | 935-079-000 | Катушка зажигания |
| 79/1 | 935-079-010 | Провод свечи зажигания, 250 мм |
| 79/2 | 935-079-020 | Прокладочное кольцо |
| 80 | 935-080-000 | Прокладочное кольцо |
| 82 | 935-082-000 | Метка (набор батарей) |
| 84 | 935-084-000 | Крепление |
| 84/1 | 935-084-010 | Метка (адрес) |
| 85 | 935-085-000 | Крепление |
| 85/1 | 935-085-010 | Метка (модель/серийный номер) |
| 86 | 935-086-000 | Батарейный отсек |
| 86/1 | 935-086-010 | Батарейный отсек для LR6 |
| 87 | 935-087-000 | Контактная пружина |
| 88 | 935-088-000 | Барашковый винт |
| 89 | 935-089-000 | Насос, состоит из частей 90-91 |
| 90 | 935-090-000 | Корпус насоса |
| 91 | 935-091-000 | Ротор насоса, состоит из частей 92-96 |
| 92 | 935-092-000 | Колпачок |
| 93 | 935-093-000 | Пружина |
| 94 | 935-094-000 | Ротор насоса |
| 95 | 935-095-000 | Втулка |
| 96 | 935-096-000 | Рукоять |
| 97 # | 935-097-000 | Резонатор AR35 |
| 97 # | 909-097-000 | Резонатор AR9 |
| 98 | 935-098-000 | Оградительный щиток |
| 98/1 | 935-098-010 | Прокладка |
| 98/2 | 935-098-020 | Защитный щиток |
| 99 | 935-099-000 | Крепежное устройство |
| 100 | 935-100-000 | Рубашка системы охлаждения |
| 102 # | 935-102-000 | Колпак AR35 |
| 102 # | 909-102-000 | КолпакAR9 |
| 104 | 935-104-000 | Свечной ключ |
| 105 | 935-105-000 | Самонарезающий винт, 3.9 x 9.5 |
| 106 | 935-106-000 | Шестигранная гайка, M6 |
| 107 | 935-107-000 | Укрепление бровки |
| 108 # | 935-108-000 | Стандартная трубка подачи воздуха AR35 |
| 108 # | 909-108-000 | Стандартная трубка подачи воздуха AR9 |
| 109 # | 935-109-000 | Специальная трубка для смеси на водной основе AR35 |
| 109 # | 909-109-000 | Специальная трубка для смеси на водной основе AR9 |
| 110 | 935-110-000 | Защитная крышка |
| 110/1 | 935-110-010 | Пластина (с предупреждением о высокой температуре) |
| 111 | 935-111-000 | Промывной аппарат |
| 111/1 | 935-111-010 | Шпилька 4.0 |
| 112 | 935-112-000 | Самонарезающий винт, ST 3.9 x 9.5 |
| 113 # | 935-113-000 | Предохранительный щиток AR35 |
| 113 # | 909-113-000 | Предохранительный щиток AR9 |
| 114 | 935-114-000 | Раструб шланга подачи смеси |
| 114/1 | 935-114-010 | Раструб шланга подачи смеси (для водной основы) |
| 116 # | 935-116-000 | Тефлоновая трубка подачи смеси, AR35 |
| 116 # | 909-116-000 | Тефлоновая трубка подачи смеси, AR9 |
|  |  | Дозаторная насадка |
|  | 935-117-060 | метка 0.6 |
|  | 935-117-070 | метка 0.7 |
| 117 | 935-117-080 | метка 0.8 |
|  | 935-117-110 | метка 1.0 |
|  | 935-117-120 | метка 1.2 |
|  | 935-117-140 | метка 1.4 |
|  | 935-117-160 | метка 1.6 |
| 118 | 935-118-000 | Прокладка |
| 119 | 935-119-000 | Прокладка рыбины |
| 120 | 935-120-000 | Кран подачи смеси, состоит из частей 37, 121-131 |
| 121 | 935-121-000 | Кран подачи смеси, нижняя часть |
| 122 | 935-122-000 | Кран подачи смеси, верхняя часть |
| 123 | 935-123-000 | Кран подачи смеси, центральная часть |
| 124 | 935-124-000 | Рукоять зажима |
| 125 | 935-125-000 | Прокладка |
| 126 | 935-126-000 | Прокладка |
| 127 | 935-127-000 | Винтовое соединение |
| 128 | 935-128-000 | Винт с потайной головкой M4 x 8 |
| 129 | 935-129-000 | Дисковая пружина |
| 129/1 | 935-129-010 | Дисковая прокладка |
| 130 | 935-130-000 | Шестигранный винт, M 4 x 25 |
| 131 | 935-131-000 | Шестигранная гайка, M4 |
| 132 | 935-132-000 | Двуполый винт |
| 133 | 935-133-000 | Шланг воздушной вентиляции |
| 134 | 935-134-000 | Напорная трубка, состоит из частей 134/1,134/2 |
| 134/1 | 935-134-010 | Припаянная напорная трубка |
| 134/2 | 935-134-020 | Трубка |
| 137 | 935-137-000 | Полый винт |
| 138 | 935-138-000 | Всасывающий шланг |
| 139 | 935-139-000 | Рыбина смеси |
| 140 | 935-140-000 | Стандартные аксессуары (состоит из частей 141-152, 162,163) |
| 141 | 935-141-000 | Скребок |
| 142 | 935-142-000 | ершик |
| 143 | 935-143-000 | Воронка для смеси с фильтром |
| 143/1 | 935-143-010 | Фильтр, 052 (воронка для смеси) |
| 144 | 935-144-000 | Воронка для топливас фильтром |
| 145 | 935-145-000 | Отвертка |
| 147 | 935-147-000 | Гаечный ключ, 8x10 |
| 148 | 935-148-000 | Гаечный ключ, 14x17 |
| 149 | 935-149-000 | Гаечный ключ, 14, в форме "L" |
| 150 | 935-150-000 | Ремень |
| 151 | 935-151-000 | Прокладки, Диафрагмаs (малая) (13, 33) x 1, (40, 41, 42) x 2 |
| 152 | 935-152-000 | Инструкция |
| 154 # | 935-154-000 | Набор для сервиса (AR35), включает: 37 x 10, 118 x 3, (18, 40, 41, 42, 44, 56/1) x 2 (13, 15, 21, 22, 27, 27/1, 29, 33, 59, 125, 126) x 1 |
| 154 # | 909-154-000 | Набор для сервиса (AR9) 37 x 10, 118 x 3, (18, 40, 41, 42, 44, 56/1) x 2 (13, 15, 21, 22, 27, 27/1, 29, 33, 59, 125, 126) x 1 |
| 155 # | 935-155-000 | Сокращенная инструкция AR35 |
| 155 # | 935-155-010 | Сокращенная инструкция AR35E |
| 155 # | 909-155-000 | Сокращенная инструкция AR9 |
| 155 # | 909-155-010 | Сокращенная инструкция AR9E |
| 156 # | 935-156-000 | Марка AR35 |
| 156 # | 935-156-010 | Марк AR35E |
| 156 # | 909-156-000 | Марка AR9 |
| 156 # | 909-156-010 | Марка AR9E |
| 157 | 935-157-000 | Марка (airofog) |
| 158 | 935-158-000 | Марка (кран подачи смеси) |
| 159 | 935-159-000 | Марка (емкость бака для смеси) |
| 160 | 935-160-000 | Метка (on / off) |
| 161 | 935-161-000 | метка (защитные ушные кольца) |
| 162 | 935-162-000 | Сумка для инструментов |
| 162/1 | 935-162-010 | Набор инструментов (141,142,145,147,148,149,150,151,162) |
| 163 | 935-163-000 | Наушники |
| 164 # | 935-164-000 | Картонная коробка AR35 |
| 164 # | 909-164-000 | Картонная коробка AR9 |

# Схема теплового распылителя AR9/AR35

# Схема устройства экстренного отключения (только для AR9E/AR35E)

# Список запасных частей устройства экстренного отключения

| Позиция | № детали | Описание | Позиция | № детали | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EC-1 | 900-001-000 | Датчик давления | EC-21 | 935-036-000 | Шестигранный винт |
| EC-2 | 900-002-000 | Основание крепления | EC-22 /AR9E | 900-022-909 | Боуденовский трос, AR9E |
| EC-3 | 900-003-000 | Раструб шланга | EC-22 /AR35E | 900-022-935 | Боуденовский трос, AR35E |
| EC-4 | 900-004-000 | Гайка | EC-23 /AR9E | 900-023-909 | Трос AR9E |
| EC-5 | 900-005-000 | Пластина | EC-23 /AR35E | 900-023-935 | Трос AR35E |
| EC-6 | 900-006-000 | Диафрагма | EC-24 | 935-106-000 | Шестигранная гайка |
| EC-7 | 900-007-000 | Пластина | EC-25 | 900-025-000 | Винтовой ниппель |
| EC-8 | 900-008-000 | Пистон | EC-26 /AR9E | 900-026-909 | Направляющая шланга AR9E |
| EC-9 | 900-009-000 | Нажимная пружина | EC-26 /AR35E | 900-026-935 | Направляющая шланга AR35E |
| EC-10 | 900-010-000 | Верхнее крепление | EC-27 | 900-027-000 | Винтовое отверстие |
| EC-11 | 935-130-000 | Шестигранный винт | EC-2 8 | 900-028-000 | Нажимная пружина |
| EC-12 | 900-012-000 | Втулка подшипника | EC-29 | 900-029-000 | Гайка |
| EC-13 | 900-013-000 | Рычаг | EC-30 | 935-050-000 | Плунжер |
| EC-14 | 900-014-000 | Простой промывной аппарат | EC-31 | 935-018-000 | Уплотнительное кольцо |
| EC-15 | 900-015-000 | Винт | EC-32 | 935-029-000 | Уплотнительное кольцо |
| EC-16 | 900-016-000 | Переходная муфта | EC-33 | 900-033-000 | Крепление клапана |
| EC-17 | 900-017-000 | Винт | EC-34 | 935-056-010 | Прокладка |
| EC-18 | 900-018-000 | Переходник шланга | EC-35 | 935-131-000 | Гайка M4 |
| EC-19 | 900-019-000 | Промывной аппарат | EC-36 | 900-036-000 | Набор для сервиса (EC) состоит из (6, 31, 32)x1, 34x4 |
| EC-20 | 900-020-000 | Шланг |  |  |  |